## Slide 1: Výkon, příkon a energie elektrického proudu
Ing. Eliška Novotná
ZŠ Praha 10, Nad Vodovodem 460/81

## Slide 2: Tepelné účinky elektrického proudu
v různých zařízeních využíváme přeměny elektrické energie na jiné druhy (pohybovou, teplo, světelnou)
elektrický proud má tepelné účinky
příčinou zahřívání vodiče jsou srážky volných elektronů s ionty kovu – při nárazu dochází k přeměně pohybové energie na teplo

## Slide 3: Energie elektrického proudu
elektrická energie (práce) - je ta, kterou konají síly elektrického pole při průchodu elektrického proudu vodičem
značíme ji E
její velikost je, za předpokladu, že vodičem, mezi jehož konci je napětí U, prochází proud I po dobu t:
  E .... elektrická energie (práce) v J
  U .... napětí ve V
  I .... proud v A
  t .... čas v s

## Slide 4: Výkon a příkon elektrického proudu
výkon elelektrického proudu – elektrická práce vykonaná za jednotku času
, tedy
  P .... výkon ve W
  U .... napětí ve V
  I .... proud v A
výkon P - je užitečná práce vykonaná za 1 s
příkon P0 - je práce, která se za 1 s skutečně vykonala (určuje množství spotřebované elektrické energie)
účinnost

## Slide 5: Energie elektrického proudu
známe-li příkon P0 spotřebiče a dobu t, po kterou spotřebičem prochází proud, můžeme určit elektrickou energii (práci) ze vztahu:
jednotkou je potom wattsekunda 1 Ws = 1 J, ale spíše se používá 1 kWh (případně se používá MWh)
pro měření spotřeby elektrické energie se používá elektroměr

## Slide 6: Výkon, příkon a energie elektrického proudu
Úloha č. 1:
Urči elektrickou práci vykonanou proudem 0,3 A, který procházel žárovkou 2 hodiny. Napětí mezi svorkami žárovky bylo 230 V.

## Slide 7: Výkon, příkon a energie elektrického proudu
Úloha č. 2:
Za jakou dobu ohřeješ 250 ml vody rychlovarnou konvicí z počáteční teploty 18 °C na teplotu varu? Rychlovarná konvice je připojena na napětí 230 V a prochází jí proud 1,4 A.

## Slide 8: Výkon, příkon a energie elektrického proudu
Úloha č. 3:
Příkon radiopřijímače je 0,6 W. Jakou práci vykonají síly elektrického pole, jestliže ho budeme poslouchat 3 hodiny?

## Slide 9: Výkon, příkon a energie elektrického proudu
Úloha č. 4:
Pro vyhřívání zadního skla automobilu je použito těleso s odporem 1,4 W. Připojeno je na baterii o napětí 12 V:
a) urči příkon vyhřívacího tělesa
b) jaké teplo odevzdá těleso do okolí, jestliže je hodinu v provozu?

## Slide 10: Výkon, příkon a energie elektrického proudu
Úloha č. 5:
Kolik peněz budou muset Novákovi zbytečně zaplatit za elektrickou energii, jestliže zapomněli zhasnout osvětlení ve sklepě? Na osvětlení sklepa používají 2 žárovky s příkonem 60 W na 230 V, za 1 kWh platí 4,50 Kč a zhasli až po 3 dnech.

## Slide 11: Výkon, příkon a energie elektrického proudu
Úloha č. 6:
Zjistěte příkon (případně výkon) 5 spotřebičů ve Vaší domácnosti: